## Slide 1: МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ
ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА
«Обґрунтування параметрів комп’ютерної системи електроплавильної дільниці»
освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
123 «Компютерна інженерія“
Виконавець ст. гр. 123м-19-1 Бабенко С. О.
Керівник роботи к.т.н., доц. Шедловський І.А.
Дніпро
2020

## Slide 2
Мета роботи і завдання дослідження. Удосконалення комп’ютерної мережі підприємства. Визначити вузли мережі, на які найсильніше впливає інформаційне перевантаження мережі. Визначити умови, та параметри властивостей технічних пристроїв мережі за яких може виникнути втрата продуктивності. Розробити рекомендації що до модернізації телекомунікаційного обладнання для підвищенні її стійкості до перевантажень.
Об’єкт дослідження. Комплекс технічних засобів та структура телекомунікаційного обладнання комп’ютерної системи підприємства, що лежить в основі забезпечення роботи, менеджменту, фінансових служб, транспорту та безпеки в організаційній структурі. Також комп’ютерна мережа забезпечує онлайн контроль стану виробничого процесу по виплавці металу і стану виробничого обладнання вцілому.
<number>

## Slide 3
Предмет і методи дослідження. Предметом дослідження є структура комп’ютерної мережі, інформаційні властивості мережі а також технічні можливості апаратних засобів з урахуванням системи моніторингу і управління плавкою металу у електроконверторі.
Для виконання завдань дослідження використовуються методи теорії масового обслуговування, розроблена математична модель комп’ютерної мережі як мережі масового обслуговування. Проведено дослідження властивостей мережі з різними параметрами інформаційного середовища та апаратних засобів.
Ідея роботи. Визначення найбільш «слабких» вузлів комп’ютерної мережі, які у випадку перевантаження приводять до втрати працездатності мережею і розробка рекомендацій для вирішення такої проблеми.
<number>

## Slide 4: Дугова сталеплавильна піч ДСП200
<number>
1 графітований електрод діаметром 710 мм; 2 електродоутримувач; 3 зведення;
4 водоохолоджуване склепінне кільце; 5 циліндричний кожух; 6 водоохолоджувані допоміжні дверці; 7 електромеханічний механізм повороту печі навколо вертикальної осі;
8 електромеханічний механізм нахилу печі; 9 зливний носик; 10 рухливий струмопровід з водоохолоджуваних гнучких кабелів; 11 шток для вертикального переміщення системи стійка - рукав - електроутримувач - електрод; 12 струмопровід з охолоджуваних мідних труб.

## Slide 5
Функціональна схема регулятора потужності дугової печі
<number>
ДТ - датчик струму; ДН - датчик напруги;
ВІС - блок виміру і порівняння;
УРУ - підсил.-регулюючий пристрій; СУ - система управління;
Т - трансформатор; ПСН - перемикач східців напруги;
ПЧ - перетворювач частоти; М - асинхронний двигун;

## Slide 6: Організаційна структура підприємства
<number>

## Slide 7
Структура комп’ютерної мережі
<number>

## Slide 8
Особливості компютерної мережі
<number>
Топологія об’єднує 5 мереж з хост-вузлами, 4 мережі маршрутизаторів, 1 мережа зовнішнього шлюзу з заданою адресою мережі 209.165.202.0/28. Мережі маршрутизаторів та зовнішнього шлюзу потребують по 2 IP-адреси кожна.

## Slide 9: Граф станів системи управління електроутримувачами
<number>

## Slide 10: Людино- машинний інтерфейс. Зображення технологічного процесу
<number>

## Slide 11: Структура математичної моделі комп’ютерної мережі
<number>

## Slide 12: Маршрутна матриця математичної моделі комп’ютерної мережі
<number>

## Slide 13: Результати розрахунку усереднених характеристик роботи вузлів мережі за умови циркуляції в мережі 5 пакетів
<number>

## Slide 14
<number>
Результати розрахунку усереднених характеристик роботи вузлів мережі за умови циркуляції в мережі 5 пакетів за умови підвищеної швидкості обробки в вузлі 6 ( τ=1)

## Slide 15: Вірогідність черги у вузлах якщо в мережі циркулює 5 пакетів: а – з вихідними характеристиками; б – з скоригованими характеристиками.
<number>

## Slide 16: Вірогідність черги у вузлах якщо в мережі циркулює 10 пакетів: а – з вихідними характеристиками; б – з скоригованими характеристиками.
<number>

## Slide 17: Висновки
<number>
Основні висновки і результати роботи полягають у наступному:
Відповідно до функціональних особливостей комп’ютерної системи керування технологічним процесом виплавки металу у електроконверторі розроблений людино-машинний інтерфейс і його програмне забезпечення. Реалізована можливість передавання інформації про стан процесів через комп’ютерну мережу рівня підприємства.
Показано, що навантаження на комп’ютерну мережу може викликатися дією шкідливого програмного забезпечення. Що може негативно вплинути на роботу систем управління виробництвом металу і призвести до значних втрат.
Вирішення завдань досліджень можливе при застосуванні методів теорії масового обслуговування. Класичні підходи до рішення завдань доволі трудомісткі, тому використаний алгоритм Бузена.
Розроблена математична модель компютерної мережі як замкнутої системи масового обслуговування. Обгрунтовано обрані параметри перехідної матриці мережі.
Розроблена модель дозволяє визначити усереднені значення інтенсивності вхідного потоку, часу перебування пакета у вузлах, середню кількість пакетів у вузлах. Що відноситься до класу безрозмірних характеристик.
Аналіз ймовірностей черги у вузлах мережі показав що найбільша ймовірність черги виникає у вузлі 6.
При збільшенні кількості пакетів, що циркулюють у мережі вдвічі у вузлі 6 висока ймовірність виникнення черги з 4 – 6 пакетів. Ця ситуація можлива коли в мережі функціонує шкідливе програмне забезпечення.
Для підвищення стійкості мережі до перевантаження необхідно замінити роутер, який є вузлом 6 моделі на більш потужні. Час обробки пакетів у цих пристроїв повинен бути в 2 рази менший ніж у інших вузлів.
Зважаючи на те, що при лінійному рості навантаження на вузли мережі, ймовірності станів вузлів мережі розподіляються нелінійно виникає додаткове навантаження на вузли 5,7,8. На основі проведених досліджень можемо рекомендувати удосконалення структури комп’ютерної мережі рівня підприємства.